## Slide 1: Toolbox handletsel

## Slide 2: Risico’s
Bewegende machinedelen
Scherpe onderdelen, gereedschappen en materialen
Uitoefenen van kracht op gereedschap (uitschieten)
Gebruik van onjuist/ongeschikt gereedschap
Zware of moeilijk handelbare objecten
Onvoldoende werkruimte
Contact met hete onderdelen
Contact met chemicaliën
Notes: Alle risico’s in het bedrijf willen we beheersen, zodat je na je werk gezond en veilig naar huis kan. In een productiebedrijf is dat niet eenvoudig en we gaan steeds een stap verder in de risicobeheersing. In deze toolbox kijken we samen wat we hier allemaal aan kunnen doen.

## Slide 3: Bewegende machinedelen
Machineveiligheid:
  Knel- en pletposities, scherpe delen zijn afgeschermd tijdens productie
  Instellen en afstellen vanuit veilige positie
  Volg de veilig werkinstructie
Tijdens onderhoud of reparatie: LTT
  Energie is geborgd
  Onverwachte beweging voorkomen
Draag geen handschoenen bij draaiende delen
Notes: Wat gebeurt er als je met een handschoen een draaiende as raakt? Een handschoen beschermt je dan niet, maar kan worden gegrepen waardoor je hand wordt meegetrokken. Vandaar dat we goed moeten afspreken waar we wel of niet handschoenen moeten dragen.

## Slide 4: Scherpe delen en materialen
Gebruik snijbestendige handschoenen
Veilige (tussen-) opslag
Voorkomen:
  Overbelasting bij tillen en dragen
  Misgrijpen
  Wegglijden

## Slide 5: Veiligheidsmessen
Snijtechniek:
  Van je af snijden
  Handen veilig
Veiligheidsmessen
  Zoek geschikt mes
  Testfase, kiezen
  Invoeren nieuwe messen
  Afvoeren oude messen

## Slide 6: Handschoenen
Beschermt tegen:
Schuren
Snijden
Scheuren
Perforatie
Verplicht bij:
Contact met scherpe delen
Knel en plet risico’s
Niet gebruiken bij draaiende delen!

## Slide 7: Handschoenen - aandachtspunten
Welk type handschoen (voor welk risico)?
  Chemisch
  Mechanisch
  Thermisch
Welke maat?
Correct gebruik
Op tijd reinigen of vervangen
Notes: Ieder type handschoen is gemaakt voor een bepaalde toepassing. Kies de juiste handschoen en zorg dat deze goed past.

## Slide 8: Uitschieten voorkomen
Kies het juiste gereedschap
  Geschikt, passend, schoon, niet versleten
Positioneer materiaal
  Voorkom omvallen, wegschuiven, draaien
Positioneer jezelf
  Stabiele ondergrond
  Ergonomische houding
  Op hoogte? Gebruik hoogwerker
Voorbereid op uitschieten
  Wat kun je raken als je doorschiet?
Bij twijfel: eerst een LMRA!

## Slide 9: Onjuist of ongeschikt gereedschap
Gebruik het juiste gereedschap voor de klus
Voer beschadigd of versleten gereedschap direct af
Maak gereedschap na gebruik schoon en ruim het op

## Slide 10: Zware objecten
Walsen wisselen
Constructie aanpassen
Heftruck onderhoud
Pallets product laden, lossen
IBC’s verplaatsen
Vaten wisselen
Beklemmingsrisico’s!

## Slide 11: Voldoende werkruimte
Orde en netheid
  Afzetten werkgebied
  Opruimen biedt overzicht
Gebruik klimmaterialen (hoogwerker)
Hulpgereedschappen
Aanspreken en afspreken
Even snel? LMRA

## Slide 12: Hete delen
Lassen, slijpen: handschoenen en (las-) bril
Let ook op:
  Heetwerkvergunning
  Brandblusser
  Afzetten werkgebied
Toch een brandwond: koelen met water en check door BHV
Notes: Tijdens het lassen heb je handschoenen nodig die tegen extreme hitte en vrijkomende vonken bestand zijn. Deze speciale lashandschoenen zijn er in verschillende leersoorten en hebben vaak stiksels van Kevlar garen, die een sterke naad hebben en vlamwerend zijn. TIG lassen vraagt om andere handschoenen dan MIG/MAG lassen. Bij nauwkeurig TIG lassen moet je je vingers soepel kunnen blijven bewegen, terwijl je bij het grovere MIG/MAG lassen een dik gevoerde handschoen nodig hebt.

## Slide 13: Chemicaliën: sluipend gevaar
Zuren: direct schade (brandwonden of ontstekingen)
Oplosmiddelen: niet direct zichtbare schade, maar wel door de huid in bloedbaan
Permeatie
  Product dringt op moleculair niveau door de handschoen zonder het materiaal aan te tasten
  Gebruiker merkt niets
  Juiste keuze van handschoenen: volcontact of spatcontact, blootstellingstijd en overige eisen
Doorbraaktijden
  Voor verf, lak en ontvetters: chemisch bestendige handschoenen EN374-3
  Kies het juiste type handschoen volgens VIB of MSDS (veiligheids informatie blad)

## Slide 14: En als het toch misgaat..
Spoel de wond af met schoon leidingwater
Zorg ervoor dat er geen materiaal in de huid is achtergebleven
Druk een paar minuten op de wond om de bloedstolling te bevorderen
Spoel de wond af met desinfecterende oplossing (jodium)
Breng desinfecterende zalf aan
Breng verband of een pleister aan op de wond
Notes: Als je een handwond goed behandelt voorkom je een ontsteking of blijvende schade. Een wond aan je hand geneest meestal erg snel. Maar vooral de eerste dagen na een verwonding heeft een herstellende huid bescherming nodig. Gebruik vooral na het wassen van de handen een frisse, schone pleister.

## Slide 15: Meld bijna ongevallen
Bijna ongevallen of gevaarlijke situaties
Wat gebeurt er met je melding?
  Bij verzuim of kans op ernstig letsel: onderzoek van de melding en mogelijke verbeteringen voor maatregelen
  Laag risico meldingen: inzicht in effect van maatregelen helpt om op tijd in te grijpen
  Ideeen ter verbetering: periodiek bespreken in veiligheidsoverleg en opvolgen
Notes: Handletsel loopt vaak goed af als je tijd hebt om te reageren. Meld deze (bijna) ongevallen, zodat we deze in de toekomst kunnen voorkomen.

## Slide 16: Zuinig op je handen
Wel doen | Niet doen
Gebruik de juiste handschoenen | Handschoenen bij draaiende delen
Tijdig handschoenen laten reinigen of vervangen | Verkeerde zuinigheid
Goede verzorging Handen wassen Wondje? Behandelen! | Huidcontact met chemicaliën
Machine stoppen bij storing | Na-grijpen in draaiende machine
Defect gereedschap vervangen | Versleten gereedschap laten liggen – dit is een risico voor collega’s
Blijf met handen uit de gevarenzone | Aanwijzen waar het ooit misging
Wel doen | Niet doen
Gebruik de juiste handschoenen | 
Tijdig handschoenen laten reinigen of vervangen | 
Goede verzorging Handen wassen Wondje? Behandelen! | 
Machine stoppen bij storing | 
Defect gereedschap vervangen | 
Blijf met handen uit de gevarenzone |